## Slide 1
Verilog HDL语法
—关键词、标识符、常量和变量

## Slide 2
知识点10：关键字、标识符、常量、变量和数据类型
关键字
标识符
常量
变量和数据类型

## Slide 3
关键字
  关键字都是小写；（ IEEE Std. 1364-2001 ）
always | ifnone | rnmos
and | incdir | rpmos
assign | include | rtran
automatic | initial | rtranif0
begin | inout | rtranif1
buf | input | scalared
bufif0 | instance | showcancelled
bufif1 | integer | signed
case | join | small
casex | large | specify
casez | liblist | specparam
cell | library | strong0
cmos | localparam | strong1
if | repeat | 
config | macromodule | supply0
deassign | medium | supply1
default | module | table
defparam | nand | task
design | negedge | time
disable | nmos | tran
edge | nor | tranif0
else | noshowcancelled | tranif1
end | not | tri
endcase | notif0 | tri0
endconfig | notif1 | tri1
endfunction | or | triand
endgenerate | output | trior
endmodule | parameter | trireg
endprimitive | pmos | unsigned
endspecify | posedge | use
endtable | primitive | vectored
endtask | pull0 | wait
event | pull1 | wand
for | pulldown | weak0
force | pullup | weak1
forever | pulsestyle_onevent | while
fork | pulsestyle_ondetect | wire
function | rcmos | wor
generate | real | xnor
genvar | realtime | xor
highz0 | reg | 
highz1 | release | 

## Slide 4
关键字
  关键字都是小写；
  变量定义不能和关键词冲突。
module johnson(clk,clr,qout);
parameter WIDTH=4;
input clk,clr;
output reg[(WIDTH-1):0] qout;
always @(posedge clk or posedge clr)
begin if(clr) qout<=0;
else begin qout<=qout<<1; qout[0]<=~qout[WIDTH-1];
end
end
endmodule
Quartus Prime中，关键字用蓝色字体提示

## Slide 5
  标识符（Identifiers）：
    是任意一组字母、数字以及符号“$”和“_”（下划线）的组合；
      标识符的第一个字符必须是字母或者下划线，小于1023字符；
      标识符是区分大小写的。
  例如：
    正确：COUNT count _A1 R56_1 Begin
    错误：begin 30dna doub* $abs
标识符
Module johnson(clk,clr,qout);
parameter WIDTH=4;
input clk,clr;
output reg[(WIDTH-1):0] qout;
always @(posedge clk or posedge clr)
begin if(clr) qout<=0;
else begin qout<=qout<<1; qout[0]<=~qout[WIDTH-1];
end
end
endmodule

## Slide 6
常量
  值不能被改变的量称为常量（constants）。
  Verilog中的常量主要有如下3种类型：
    整数（可综合）20 37
    实数（不可综合）12.45
    字符串（不可综合）“hello”
常量

## Slide 7
常量 ---整数
  整数书写方式：
    +/-<size> '<base><value>
    +/-<位宽>'<进制><数字>
    size 为对应二进制数的宽度；
    base为进制；
    value是基于进制的数字序列。
常量
  进制有如下4种表示形式：
    二进制（b或B） 10’b1010
    十进制（d或D或缺省） 10’d23 23
    十六进制（h或H） 10’hB5F
    八进制（o或O） 10’o57

## Slide 8
常量 ---整数注意事项
  较长的数字间可用下划线分开，8’b1100_0101；
  数字不说位宽时，默认值为32位，25；
  ‘O27没位宽，宽度为相应数值中定义的位数；
常量

## Slide 9
常量 ---整数注意事项
  10’d10 10’hx5 5’h8A
    如果定义的位宽比实际的位数长，通常在左边填0补位，如果是x或z则相应用x或z左边补齐；
    如果定义的位宽比实际的位数小，左边的位截掉。
  -4‘D2 整数可带符号，负数通常表示为二进制补码形式；
  5’Hx=5’bxxxxx 4'hZ =4’bzzzz 4'B1x_01
    x（或z）代表的位宽取决于所用的进制。
  非法：3’ □b001 4’d-4 (3+2)’b10
常量

## Slide 10
变量和数据类型
  Verilog有下面四种基本的逻辑状态；
    0：低电平、逻辑0或逻辑非
    1：高电平、逻辑1或“真”
    x或X：不确定或未知的逻辑状态
    z或Z：高阻态
  Verilog中的所有数据类型都在上述4类逻辑状态中取值；
    其中x和z都不区分大小写，值0x1z与值0X1Z是等同的。
  数据类型（Data Type）是用来表示数字电路中的物理连线、数据存储和传输单元等物理量的。
变量和数据类型

## Slide 11
变量和数据类型
  变量两种数据类型：
    net型：常用的有wire、tri；
    variable型：包括reg、integer等。
  注意：
    在Verilog-1995标准中，variable型变量称为register型；
    在Verilog-2001标准中将register一词改为了variable，以避免初学者将register和硬件中的寄存器概念混淆起来。
变量和数据类型

## Slide 12
变量和数据类型
变量和数据类型
  wire型变量最常用Net类型数据，的定义格式如下：
    wire[m:n] 数据名1，数据名2，……数据名n；
    例如： wire a,b；//定义了两个wire型变量a和b；
      wire[3:0] c,d;//定义了两个4位宽wire型总线c、d；
      wire signed [7:0] f；//定义符号数,，2001版。
  reg型变量是最常用的一种variable型变量，默认值x。定义格式如下：
      reg[m:n] 数据名1，数据名2，……数据名n；
      例如：reg a,b； reg[7:0] c,d ;
      reg a=0；//定义时候赋初值，2001版；
  reg signed [7:0] f；//定义符号数，2001版。

## Slide 13
变量和数据类型
  integer型，也属于一种variable型变量，初始值为：
    定义格式：integer 变量名1、变量名2；
    多用于循环变量。for(i=0;i<5;i=i+1)
    注意：
      Integer型变量不能作为位向量访问；
      integer i；i[0]，i[20:15]错误；
      integer表示符号数，reg和wire定义无符号数；
      integer不用定义位宽，默认32位有符号数；reg或wire多位宽无符号数需要定义说明。
变量和数据类型

## Slide 14
变量和数据类型
    数据类型适用范围
      input类型（wire）、output类型（wire/reg/integer）、内部信号（wire/reg）
    重点是被赋值的变量及赋值形式
      assign赋值输出一定是wire等net类型；
      门元件、模块的输出端输出一定是wire等net类型；
      always或initial过程块中赋值语句（表达式左侧被赋值变量） 输出一定是reg或integer等variable类型。

## Slide 15
常量、变量和数据类型

## Slide 16
信号可以分为端口信号和内部信号。出现在端口列表中的信号是端口信号，其它的信号为内部信号。
  对于端口信号
    输入端口只能是net类型；
    输出端口可以是net类型，也可以是variable类型。
      若输出端口always、initial中被赋值则为variable类型；
      在过程块外赋值(assign、门调用、模块实例化）则为net类型。
数据类型总结

## Slide 17
  内部信号类型与输出端口相同，可以是net或variable类型。判断方法也与输出端口相同。
    若在过程块中赋值，则为reg或integer类型；
    若在过程块外赋值，则为net类型（wire）。
若信号既需要在过程块中赋值，又需要在过程块外赋值（不允许）。
  这种情况是有可能出现的，如决断信号。这时需要一个中间信号转换。
数据类型总结

## Slide 18
修改前：
module example(o1, o2, a, b, c, d);
input a, b, c, d;
output o1, o2;
reg c, d;
reg o2
and u1(o2, c, d);
always @(a or b)
if (a) o1 = b; else o1 = 0;
endmodule
修改后：
module example(o1, o2, a, b, c, d);
input a, b, c, d;
output o1, o2;
// reg c, d;
// reg o2
reg o1;
and u1(o2, c, d);
always @(a or b)
if (a) o1 = b; else o1 = 0;
endmodule

## Slide 19
谢谢学习