## Slide 1
Verilog基础语法
---算数、逻辑、位、关系和等式运算符

## Slide 2
知识点12：算数、逻辑、位、关系和等式运算符
算数运算符 + 、-、*、/、%
逻辑运算符 &&、||、！
位运算符 &、|、~、^、^~或^~
关系运算符>、<、>=、<=、、
等式运算符 ==、！=、===、！==

## Slide 3
算术运算符（Arithmetic operators）
  +：加法运算，或正数运算符，如rega+regb，+3
  -：减法运算，或负数运算符，如rega-regb，-3
  *：乘法运算，rega*3
  /：除法运算符，如5/3 。整除，结果略去小数。
  %：模运算符，或求余运算符，%两侧都为整数，余数符号位与第一个操作数相同。如7%3为1 ，-8%3为-2，8%-3为2，-8%-3为-2
module arith(a,b,sum,sub,mul,div,mod);
input[7:0] a,b;
output[7:0] sum,sub;
output[15:0] mul;
output[7:0] div,mod;
assign sum=a+b;
assign sub=a-b;
always@(a,b)
begin
mul=a*b;
div=a/b;
mod=a%b;
end
endmodule
运算符

## Slide 4
算术运算符（Arithmetic operators）
  + - * / %
  注意
    算数运算符中出现z或x时，整个运算为x。
    ‘b10x1+’b01111=‘bxxxxx
    运算结果长度
      按表达式中（左、右端）最大长度运算。多丢弃、少补零。
module arith(a,b,sum,sub,mul,div,mod);
input[7:0] a,b;
output[7:0] sum,sub;
output[15:0] mul;
output[7:0] div,mod;
assign sum=a+b;
assign sub=a-b;
always@(a,b)
begin
mul=a*b;
div=a/b;
mod=a%b;
end
endmodule
运算符

## Slide 5
无符号数存储在：
  线网 wire【6:0】a；
  一般寄存器 reg[7:1] b;
  基数格式表示形式的整数7’d23。
有符号数存储在：
  整数寄存器 integer i;
  * 十进制形式的整数 10，-13；
  signed定义的变量。
reg[5:0] bar;
integer tab;
bar=-4’d12;
tab=-4’d12
bar是普通寄存器类型，只能存储无符号数，负数存补码形式110100；
tab是整数寄存器，可存储符号数110100。
运算符

## Slide 6
逻辑运算Logical operators
  && 逻辑与 ||逻辑或 ! 逻辑非
  一般用于条件判断
    if（(a>b)&&(c>d)||(e>f)） out=1;
    else if(!(e>f)) out=0;
  注意
    操作数不只1位，则应将操作数作为一个整体来对待；
      如果操作数全0，则相当于逻辑0；
      如果某一位为1，则整体看做逻辑1.
      如（100&&0）为0 ；（4’b1001 || 0）为1 ；！3’b100为0；
    操作数出现x，结果为x，！x=x。
        4 && 3’b1x0 = x ； ！（5’d4x） = x
运算符

## Slide 7
位运算符Bitwise operators
  两个操作数按对应位分别进行逻辑运算。
    ~ 按位取反
    & 按位与
    | 按位或
    ^ 按位异或
    ^~,~^ 按位同或（符号^~与~^是等价的）
  注意：
    两个长度不同的数据进行位运算，自动右端对其，高位用0补齐；
    除了~，x或z都为x， ~ x=x ~z=z。
运算符
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0

## Slide 8
关系运算符（Relational operators）
    < 小于
    <= 于或等于
    > 大于
    >= 大于或等于
  注意：
    “<=”也表示信号的一种赋值操作；
    如果操作数的值不定，则关系结果模糊，返回值是不定值x。
运算符
if（a<=b）c=b-a;
else c=a-b

## Slide 9
等式运算符（Equality Operators）
    == 等于
    != 不等于
    === 全等
    !== 不全等
  注意：
    （==）：参与比较的两个操作数必须逐位相等，其相等比较的结果才为1，如果某些位不定态或高阻值，其相等比较得到的结果是不定值x；
    （===）：不定态或高阻值也必须全一致才为真。
运算符
A |  |  |  |  |  | 
B |  |  |  |  |  | 

## Slide 10
谢谢学习