## Slide 1
Verilog 基础语法
---缩位、移位、条件、拼接运算符

## Slide 2
知识点12：缩位、移位、条件、拼接运算符
缩位运算符
移位运算符
条件运算符
拼接运算符

## Slide 3
    & 与，可判断是否存在0，x或z出现为x
    ~& 与非
    | 或，可判断是否存在1，x或z出现为x
    ~| 或非
    ^ 异或，可判断是否偶数个1，x或z出现为x
    ^~,~^ 同或
  缩位运算符将一个矢量缩减为一个标量。
缩位运算符（Reduction operators）
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
&a
a
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
&
&
&
&
&
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
^
^
^
^
^
^

## Slide 4
移位运算符（shift operators）
  >> 右移；
  << 左移；
  该移位为逻辑移位，移出的位用0添补；
  移位与×2 ÷2的关系。
    wire [3:0] out
    assign out=4’b1<<address[1:0]
    2-4decoder
移位运算符（shift operators）

## Slide 5
  三目运算符，其定义方式如下：
    signal=condition?true_expression:false_expression;
    信号=条件?表达式1:表达式2;
      当条件成立时，信号取表达式1的值，反之取表达式2的值；
      若为x或z，计算两个表达式，若两个表达式某一位为1，则这一位结果为1，同时为0则为0，否则为x。
    out=（sig==0）?In1:((sig==1）?in2:in3）。
条件运算符（conditional operators）

## Slide 6
  { },将两个或多个信号的某些位拼接起来；
  {信号1的某几位，信号2的某几位，……，信号n的某几位}；
    reg[3:0] a,b,sum； reg count； reg[5:0] c；
      {count,sum}=a+b； c={a,b}；
    单向左移a={a,count}；
    单向右移a={count,a[3:1]}；
    循环右移a={a[0],a[3:0]}；
    循环左移 a={a,a[3]}。
  不许连接非定长常数 ，如{db,5}。
位拼接运算符（concatenation operators）

## Slide 7
算数移位运算符>>> and <<<
指数运算**
运算符的优先级
  伟大的括号“（）”
运算符

## Slide 8
谢谢学习