## Slide 1
Verilog基础语法
---时序电路实例

## Slide 2
实例
  时序电路
  D触发器
  锁存器和寄存器
  移位寄存器
  串并转换

## Slide 3
D触发器
module dff(clk, q, nq, d);
input clk;
input d;
output reg q,nq;
always @(posedge clk)
begin
q <=d;
nq<=~d;
end
endmodule

## Slide 4
带控制端D触发器
同步清零reset，高电平有效
module dff(clk, q, nq, d,reset);
input clk; input d,reset;
output reg q,nq;
always @(posedge clk)
begin
if(reset) begin q<=1’b0;nq<=1’b1;end
else begin q <=d; nq<=~d; end
end
endmodule
同步清零reset，低电平有效
module dff(clk, q, nq, d,reset);
input clk; input d,reset;
output reg q,nq;
always @(posedge clk)
begin
if(！reset) begin q<=1’b0;nq<=1’b1;end
else begin q <=d; nq<=~d; end
end
endmodule

## Slide 5
带控制端D触发器
异步清零reset，高电平有效
module dff(clk, q, nq, d,reset);
input clk; input d,reset;
output reg q,nq;
always @(posedge clk，posedge reset)
begin
if(reset) begin q<=1’b0;nq<=1’b1;end
else begin q <=d; nq<=~d; end
end
endmodule
异步清零reset，低电平有效
module dff(clk, q, nq, d,reset);
input clk; input d,reset;
output reg q,nq;
always @(posedge clk，negedge reset)
begin
if(！reset) begin q<=1’b0;nq<=1’b1;end
else begin q <=d; nq<=~d; end
end
endmodule

## Slide 6
带控制端D触发器
异步清零reset，高电平有效
同步置1 set，高电平有效
module dff(clk, q, nq, d,reset,set);
input clk; input d,reset,set;
output reg q,nq;
always @(posedge clk，posedge reset)
begin
if(reset) begin q<=1’b0;nq<=1’b1;end
else if(set) begin q<=1’b1;nq<=1’b0;end
else begin q <=d; nq<=~d; end
end
endmodule
同步清零reset，低电平有效
异步置1 set，低电平有效
module dff(clk, q, nq, d,reset,set);
input clk; input d,reset,set;
output reg q,nq;
always @(posedge clk，negedge set)
begin
if(！set) begin q<=1’b1;nq<=1’b0;end
else if(！ reset) begin q<=1’b0;nq<=1’b1;end
else begin q <=d; nq<=~d; end
end
endmodule

## Slide 7
带控制端D触发器
同步清零reset，高电平有效
同步置1 set，低电平有效
module dff(clk, q, nq, d,reset,set);
input clk; input d,reset,set;
output reg q,nq;
always @(posedge clk)
begin
if(reset) begin q<=1’b0;nq<=1’b1;end
else if(！set) begin q<=1’b1;nq<=1’b0;end
else begin q <=d; nq<=~d; end
end
endmodule
同步清零reset，高电平有效
异步置1 set，低电平有效
module dff(clk, q, nq, d,reset,set);
input clk; input d,reset,set;
output reg q,nq;
always @(posedge clk,posedge reset,negedge set)
begin
if(！set) begin q<=1’b1;nq<=1’b0;end
else if(reset) begin q<=1’b0;nq<=1’b1;end
else begin q <=d; nq<=~d; end
end
endmodule

## Slide 8
实例
  时序电路
  D触发器
  锁存器和寄存器
  移位寄存器
  串并转换

## Slide 9
锁存器
电平敏感的1位数据锁存器
module latch1(q,d,le);
input d,le;
output q;
assign q=le?d:q;
endmodule
module latch1(q,d,le);
input d,le;
output reg q;
always@(le,d)
if(le) q=d; else q=q;
endmodule
电平敏感的8位数据锁存器74LS373
module latch1(q,d,le,oe);
input[7:0] d; input le,oe;
output reg[7:0] q;
always@(*)
if(le&~oe) q=d;
else q=8’bz;
endmodule
锁存器：存储数据，一般由电平信号控制。一般适合于数据滞后于控制信号的情况。

## Slide 10
锁存器
带置位/复位电平敏感的1位数据锁存器
module latch1(q,d,le,set,reset);
input d,le;
output q;
assign q=reset ? 0 : (set ? 1 : (le?d:q));
endmodule
module latch1(q,d,le,set,reset);
input d,le;
output q;
always@(*)
if(reset) q=0 ;
else if(set) q=1;
else if(le) q=d;
else q=q;
endmodule

## Slide 11
寄存器
8位数据寄存器；每次对8位并行输入的数据din进行同步寄存，并具有异步清零端clr
module latch1(dout,din,clk,clr);
input[7:0] din; input clk,clr;
output reg[7:0] dout;
always@(posedge clk.posedge clr)
if(clr) dout<=0 ;
else dout<=din;
endmodule
寄存器：存储数据，一般由时钟边沿信号控制。适用于数据提前于控制信号，并要求同步操作的情况。

## Slide 12
实例
  时序电路
  D触发器
  锁存器和寄存器
  移位寄存器
  串并转换

## Slide 13
移位寄存器
16位的右移位寄存器
module register_right(clk, din, dout);
input clk;
input [15:0] din;
output [15:0] dout;
reg [15:0] dout;
always @(posedge clk)
begin
dout <= {din, dout[15:1]};
end
endmodule
module register_right(clk, din, dout);
input clk;
input din;
output [15:0] dout;
reg [15:0] dout;
always @(posedge clk)
if(clr) dout<=16’b0;
else begin
dout <= dout>>1;
dout[15]<=din; end
endmodule
din
din
din

## Slide 14
移位寄存器
16位的左移位寄存器
module register_right(clk, din, dout);
input clk;
input din;
output [15:0] dout;
reg [15:0] dout;
always @(posedge clk)
begin
dout <= {dout[14:0], din};
或 dout <= {dout, din};
end
endmodule
module register_right(clk, din, dout);
input clk;
input din;
output [15:0] dout;
reg [15:0] dout;
always @(posedge clk)
if(clr) dout<=16’b0;
else begin
dout <= dout<<1;
dout[0]<=din; end
endmodule
din
din
din

## Slide 15
移位寄存器
16位循环左移移位寄存器
module register_right(clk, dout);
input clk;
output reg [15:0] dout;
always @(posedge clk)
begin
dout <= dout<<1;
dout[0]<= dout[15];
end
endmodule
[0]
[14]
[15]
module register_right(clk, dout);
input clk;
output reg [15:0] dout;
always @(posedge clk)
begin
dout <= {dout[14:0], dout[15]};
或 dout <= {dout, dout[15]};
end
endmodule

## Slide 16
移位寄存器
16位循环右移移位寄存器
module register_right(clk, dout);
input clk;
output reg [15:0] dout;
always @(posedge clk)
begin
dout <= {dout[0],dout[15:1]};
但 dout <= {dout[0], dout};错
end
endmodule
[1]
[0]
[15]
module register_right(clk, dout);
input clk;
output reg [15:0] dout;
always @(posedge clk)
begin
dout <=dout>>1;
dout[15] <= dout[0];
end
endmodule

## Slide 17
实例
  时序电路
  D触发器
  锁存器和寄存器
  移位寄存器
  串并转换

## Slide 18
4位串并转换
module serialtop(clk, clr,en,in,out);
input clk,clr,en;
output reg [3:0] out;
always @(posedge clk)
begin
  if(clr) out<=0;
  else if(en) out<={out,in};
end
endmodule
module serialtop(clk, clr,en,in,out);
input clk,clr,en;
output reg [3:0] out;
always @(posedge clk)
begin
  if(clr) out<=0;
  else if(en)
  begin
  out<=out<<1;
  out[0]<=in;
  end
end
endmodule

## Slide 19
谢谢学习