## Slide 1
Verilog基础语法
---时序电路实例

## Slide 2
实例
  时序电路
  二进制计数器
  BCD码计数器

## Slide 3
二进制计数器
模16的二进制计数器
module count16(clk, clr,sum);
input clk,clr;
output reg [3:0] sum;
always @(posedge clk)
begin
  if(clr) sum<=0;
  else sum<=sum+1;
end
endmodule
模10的二进制计数器
module count16(clk, clr,sum);
input clk,clr;
output reg [3:0] sum;
always @(posedge clk)
begin
  if(clr) sum<=0;
  else if(sum==9) sum<=0;
  else sum<=sum+1;
end
endmodule

## Slide 4
二进制计数器
模16的二进制计数器
module count16(clk, clr,sum);
input clk,clr;
output reg [3:0] sum;
always @(posedge clk)
begin
  if(clr) sum<=0;
  else sum<=sum+1;
end
endmodule
模10的二进制计数器
module count16(clk, clr,sum);
input clk,clr;
output reg [3:0] sum;
always @(posedge clk)
begin
  if(clr) sum<=0;
  else if(sum==9) sum<=0;
  else sum<=sum+1;
end
endmodule

## Slide 5
module count(out,data,load,reset,clk);
output[7:0] out;
input[7:0] data;
input load,clk,reset;
reg[7:0] out;
always @(posedge clk) //clk上升沿触发
begin
if(!reset) out=8‘h00; //同步，低有效
else if(load) out=data; //同步预置
else out=out+1; //计数
end
endmodule
同步置数（高电平）、同步清零（低电平）的模256的二进制计数器。
二进制计数器

## Slide 6
实例
  时序电路
  二进制计数器
  BCD码计数器

## Slide 7
BCD码计数器
4位模10BCD码计数器
module BCD10(clk, clr,count);
input clk,clr;
output reg [3:0] count;
always @(posedge clk)
begin
  if(clr) count<=0;
  else if(count<9) count<=count+1;
  else count<=0;
end
endmodule
module BCD10(clk, clr,count);
input clk,clr;
output reg [3:0] count;
always @(posedge clk)
begin
  if(clr) count<=0;
  else if(count=9) count<=0;
  else count<=count+1;
end
endmodule

## Slide 8
BCD码计数器
4位模10BCD码计数器
module BCD10(clk, clr,count);
input clk,clr;
output reg [3:0] count;
always @(posedge clk)
begin
  if(clr) count<=0;
  else if(count<9) count<=count+1;
  else count<=0;//或count+6
end
endmodule
module BCD10(clk, clr,count);
input clk,clr;
output reg [3:0] count;
always @(posedge clk)
begin
  if(clr) count<=0;
  else if(count=9) count<=0;
  else count<=count+1;
end
endmodule
count 4位BCD码
1 | 0 | 1 | 1
11
0 | 1 | 1 | 0
0 | 0 | 0 | 1
6
1

## Slide 9
BCD码计数器
8位模100 BCD码计数器 00-99
module BCD10(clk, clr,count);
input clk,clr; output reg [7:0] count;
always @(posedge clk)
begin
  if(clr) count<=0;
  else if(count[3:0]<9) count[3:0]<=count[3:0]+1;
    else begin
    count[3:0]=0;
    if(count[7:4]<9)count[7:4]<=count[7:4]+1;
    else count[7:4]<=0;
    end
end
endmodule

## Slide 10
BCD码计数器
4位模16 BCD码计数器 00-15
module BCD10(clk, clr,count);
input clk,clr; output reg [7:0] count;
always @(posedge clk)
begin
  if(clr) count<=0;
  else if(count[7:4]==0 )
  begin
    if(count[3:0]<9) count[3:0]<=count[3:0]+1;
    else begin count[3:0]=0;count[7:4]<=count[7:4]+1; end
    end
  else begin
    if(count[3:0]<5 ) count[3:0]<=count[3:0]+1;
  else begin count[3:0]=0;count[7:4]<=0; end
end
end
endmodule

## Slide 11
module count60(qout,cout,data,load,cin,reset,clk);
output[7:0] qout;
output cout;
input[7:0] data;
input load,cin,clk,reset;
reg[7:0] qout;
always @(posedge clk)
begin
if (reset) qout<=0;
else if(load) qout<=data;
else if(cin)
begin
if(qout[3:0]==9)
begin
  qout[3:0]<=0;
  if (qout[7:4]==5) qout[7:4]<=0;
else qout[7:4]<=qout[7:4]+1;
end
else
qout[3:0]<=qout[3:0]+1;
end
end
assign cout=((qout==8'h59)&cin)?1:0;
endmodule
模60的BCD码加法计数器
时
分
秒

## Slide 12
谢谢学习