## Slide 1
EDA/IC设计概述

## Slide 2
什么是IC？
IC的制作流程？
IC芯片上下游产业链？
什么是EDA？
EDA技术的发展？
EDA技术的应用？
EDA工具及厂商

## Slide 3: 集成电路IC（integrated circuit）
是一种微型电子器件或部件。
采用一定的工艺，把一个电路中所需的晶体管、电阻、电容和电感等元件及布线互连一起，制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上，然后封装在一个管壳内，成为具有所需电路功能的微型结构；

## Slide 4: 芯片制作流程
芯片设计：芯片设计是行业的顶端，包含电路设计、版图设计和光罩制作，主要环节是电路设计，涉及多元知识结构。芯片设计门槛高。
晶元生产：难度在光罩光刻环节，随着芯片越来越小（10nm），结构越来越复杂（60-80层刻蚀），刻蚀要求越来越高。高纯度硅晶片的提纯和切割同样依赖于工艺技术。
芯片封装：芯片封装是对生产完毕的IC晶圆片进行切割和接线焊接以及装测，整体工艺和技术难度不高。
芯片测试：是对成品芯片进行检测，属于质量控制环节

## Slide 5: 芯片制作流程
芯片设计流程
1. 规格制定：在 IC 设计中，规格制定是最重要的步骤。确定 IC 的目的、效能、协议，确立 IC 的实作方法，将不同功能分配成不同的单元，并确立不同单元间连结的方法，如此便完成规格的制定。
2. 硬体描述语言（HDL）：使用硬体描述语言（HDL）描述、测试、修改知道期望功能完成。
3. 模拟与逻辑合成：将确定无误的 HDL code，放入EDA tool转换成逻辑电路。
4. 电路布局与布线：合成完的程序代码再放入另一套 EDA tool，进行电路布局与布线（Place and Route）。形成电路图。范例图中可以看到蓝、红、绿、黄等不同颜色，每种不同的颜色就代表着一张光罩。

## Slide 6: IC芯片上下游产业链
根据芯片的生产过程，一般产业链分为：
  上游设计、中游制造、下游封装和测试三个主要环节，
  还包括各个环节配套的设备制造、材料生产等
    半导体设备：IC制造和封测环节需用到的设备较多，包括化学气相沉积法设备、光刻机、刻蚀机、离子注入机、切割减薄设备等。其中晶圆制造设备制造难度和技术含量远高于封测设备。
    半导体材料：主要应用于IC制造和封测环节，包括硅片、光刻胶、掩膜版、封装基板、靶材等。
按形式可分为
  IDM模式：Integrated Device Manufacture，集成器件制造。早期半导体厂商主要以IDM模式为主，即企业业务涵盖设计、制造、封测等全产业链并最终销售芯片。现存的IDM以英特尔和三星为代表。
  垂直分工模式：产业分工，分为IC设计、晶圆代工、封装测试厂商。

## Slide 7
    早期，半导体公司多是从IC设计、制造、封装、测试到销售都的整合元件制造商(Integrated Device Manufacturer, 俗称IDM)。
        如英特尔 (Intel)、德州仪器 (TI)、摩托罗拉(Motorola)、三星 (Samsung)、菲利普 (Philips)、东芝 (Toshiba)，以及台湾省的华邦、旺宏。
    晶圆代工和封装测试：
        台积电 (TSMC)、联电 (UMC)、格罗方德 (GlobalFoundries)、中芯 (SMIC)
    IC设计公司只设计和销售晶片，被称为无厂半导体 (Fabless Semiconductor Company)，
        包括高通 (Qualcomm)、博通 (Broadcom)、联发科 (MediaTek)，与中国紫光集团下的展讯 (SpreadTrum)。
IC厂商

## Slide 8: IC芯片上下游产业链
目前从全球产业链划分情况来看：
  IC设计美国强，而IC制造和封测（主要指代工）主要分布在亚太，如台湾、韩国等。近些年大陆地区有崛起之势。
国内外主要厂商：
  上游芯片设计环节仅有台湾的联发科和大陆的海思、紫光集团排名前十，并且大陆技术水准相对落后，参与程度较低；
  中游晶圆代工环节台湾处于绝对领先地位，其中台积电一家独大，占据的市场占有率，大陆以中芯国际为最高水准代表，但在制程上仍与台积电有较大差距（28nm）；
  在下游封测环节，大陆涌现出长电科技、华天科技、通富微电等优秀本土企业，与领头台湾的企业差距越来越小。

## Slide 9: IC晶圆制程
中芯国际

## Slide 10
什么是EDA？
EDA：Electronic Design Automation
就是以计算机为工作平台，以EDA软件工具为开发环境，以PLD器件或者ASIC专用集成电路为目标器件设计实现电路系统的一种技术。

## Slide 11
60年代
CAD:computer aided design计算机辅助设计。主要是一些PCB软件，提供布线，电路、逻辑模拟和版图绘制。
80年代
CAE：computer aided Engineering计算机辅助工程
主要表现为设计工具和单元库完备，具备原理图输入、编译链接、逻辑模拟、版图自动布局等。可完成设计的全过程，支持产品的设计、分析、生产、测试等多个阶段。
90年代
EDA:以高级语言描述、系统级仿真和综合技术为特征，自动将用户的高级语言的描述转化为基础门电路，封装到FPGA/CPLD芯片中，或进行ASIC生产。使设计者集中于方案与算法和系统上。
EDA技术的发展

## Slide 12
60年代
CAD:computer aided design计算机辅助设计。主要是一些PCB软件，提供布线，电路、逻辑模拟和版图绘制。
80年代
CAE：computer aided Engineering计算机辅助工程
主要表现为设计工具和单元库完备，具备原理图输入、编译链接、逻辑模拟、版图自动布局等。可完成设计的全过程，支持产品的设计、分析、生产、测试等多个阶段。
90年代
EDA:以高级语言描述、系统级仿真和综合技术为特征，自动将用户的高级语言的描述转化为基础门电路，封装到FPGA/CPLD芯片中，或进行ASIC生产。使设计者集中于方案与算法和系统上。
EDA技术的发展

## Slide 13: EDA应用和发展
电子技术各个领域全方位融入EDA技术。
IP核在电子设计领域广泛应用，基于IP的SOC（System on chip）日趋成熟
嵌入式微处理器软核促进了SoPC（System on programmable chip）步入实用化。
FPGA实现全硬件DSP处理成为可能，推动告诉数字信号处理发展。
EDA软件进步，HDL语言的发展，促进了复杂电子电子系统设计和验证效率。

## Slide 14
采用硬件描述语言HDL进行设计
  采用HDL进行电路和系统设计是当前EDA技术的特征
  HDL标准化、抽象层次描述逻辑、设计与工艺无关，便于复用、修改，适合复杂系统设计
  Verilog HDL和VHDL是目前IEEE标准。
逻辑综合与优化
  目前支持行为级、寄存器级逻辑综合和优化，未来向更高层次发展，提高设计效率，缩短设计周期。
开放性与标准化
  EDA工具普遍采用标准化、开放性架构，便于不同厂商工具的互通，实现资源共享，提高协作和工作效率。
更完备的库
  元器件图形符号库、元器件模型库、工艺参数库、标准单元库、IP库等，不同层次、不同类型原件模型库为EDA工具设计能力和设计效率提供支撑。
EDA技术和工具的特点

## Slide 15: IC开发工具和厂商
按主要功能或主要应用场合，分为
  电路设计与仿真工具：SPICE/PSPICE；EWB；Matlab；SystemView。
  PCB设计软件：Protel；OrCAD；Viewlogic；PowerPCB。
  IC设计软件：Synopsys、Cadence、Mentor（2016西门子收购）、中国华大公司熊猫2000、AvanTI公司、
  PLD设计工具：Intel/ALTERA、Xilinx和Lattice
  其它EDA软件：微波电路设计和电力载波工具、PCB制作和工艺流程控制等领域的工具。
全球EDA三巨头：Synopsys、Cadence、Mentor（2016西门子收购）

## Slide 16: 集成的FPGA/CPLD开发工具

## Slide 17
仿真工具（simulation tools）

## Slide 18: PLD主要厂商
全球主要PLD厂商
  赛灵思xilinx
  Intel（altera）
  莱迪思lattice
  QuickLogic
  Actel已被美高森美(Microsemi)收购
  Achronix半导体公司。
紫光同创
上海安路
京微齐力
高云半导体
西安智多晶
上海复旦微电子
........

## Slide 19: 结束
集成电路IC的概念、结构、设计过程
EDA概念和发展
EDA技术应用范畴
EDA相关工具及厂商

## Slide 20
谢谢学习